## Slide 1: Support didactisée : Stabilisateur gyroscopique de bateau
Jolan THIERRY
Candidat n° : 2284568
Séquence : Comment utiliser les lois de la mécanique pour modéliser et prévoir la relation entre un mouvement d’entrée et un mouvement de sortie dans un mécanisme plan ou spatial simple ?
BTS : Conception de produit industriel 1ère année

## Slide 2: Généralité
Système didactisé inspiré d’un stabilisateur industriel ;
Permet de :
  Simuler le roulis d’un bateau ;
  Mettre en rotation un volant d’inertie ;
  Orienté le volant d’inertie.
Accompagner du soft MyVis ;
Jumeau numérique disponible dans le soft.

## Slide 3: Matériel
Volant d’inertie  Moteur (MCC) + codeur (4k tr/min), asservi en vitesse ;
Roulis simulé par une masselotte articulée par un vérin (modification du centre de gravité) (codeur intégré) ;
Orientation du volant d’inertie par vérin (codeur intégré) ;

## Slide 4: Sécurité
Système entièrement cartérisé ;
AU ;
Roulis capé à 10 deg numériquement ;
Elément anti-impact (contact avec capot).

## Slide 5: Logiciel : Myvis

## Slide 6: Logiciel : Myvis

## Slide 7: Logiciel : Myvis

## Slide 8: Potentialité didactique
Cinématique ; (CPI, CPGE, …)
Asservissement moteur (MCC) ; (SIN, CPGE, …)
Manipulation et expérimentation ; (STI2D)
Modeleur volumique ; (CPI, CRSA, …)

## Slide 9: Travaux pratique : modélisation plane

## Slide 10: Travaux pratique : modélisation des liaisons

## Slide 11: Travaux pratique : graphe de liasons
Structure
Tige de vérin
Cadre
Corps de vérin
Pivot (H, y1)
Pivot (J, y1)
Pivot (I, y1)
Glissière (H, xvc)

## Slide 12: Travaux pratique : loi entrée/sortie
Entrée : l (course vérin) ;
Sortie : ɣ’2 ;
l

## Slide 13: Travaux pratique
L : entrée ;
ɣ’2 : sortie
Loi entrée – sortie :

## Slide 14: Travaux pratique : code

## Slide 15: Travaux pratique : approche expérimentale

## Slide 16: Travaux pratique : approche simulée

## Slide 17: Travaux pratique : SW
Modèle volumique défaillant mais obtention possible d’une loi entrée sortie via méca 3D

## Slide 18: Travaux pratique : Bilan
Les différentes approches présentes des résultats très similaire.
Jumeau numérique correctement fait.
Différences mineures, effets non prient en compte en simulation (hypothèse simplificatrice justifiées)
Etude de l’écart via excel par exemple => interpolation

## Slide 19: Organisation d’une séquence de formation
Comment utiliser les lois de la mécanique pour modéliser et prévoir la relation entre un mouvement d’entrée et un mouvement de sortie dans un mécanisme plan ou spatial simple ?
BTS Conception de Produits Industriels (CPI)

## Slide 20: Modalité
BTS Conception de Produits Industriels (CPI) ;
De 12 à 20 étudiants par classe.
18,5 h d’EP/semaine en BTS1 et en BTS2 ;
1h/semaine ANNUALISE en co-intervention anglais ;
0,5h/semaine ANNUALISE en co-intervention mathématiques
a : cours en division entière, b : travaux dirigés ou pratiques de laboratoire, c : travaux pratiques d’atelier ou projet.

## Slide 21: Objectifs : compétences :
Trouver une loi entrée sortie en :
utilisant une fermeture géométrique ;
utilisant un modeleur volumique ;
utilisant d’autres type de manipulations
Prédire le mouvement de sortie via un schéma cinématique.

## Slide 22: Objectifs : savoirs associés
Liaisons mécaniques ;
DDL ;
Représentations des liaisons ;
Schéma cinématique ;
Graphe de liaisons.

## Slide 23: Objectifs : savoirs associés

## Slide 24: Prérequis de la séquence
Technologie des liaisons mécaniques (identification) ;
Transmission de puissance ;

## Slide 25: Prérequis de la séquence
Moteur/Vérin ;
Capteurs notamment codeur.

## Slide 26: Progression annuelle : les piliers du BTS CPI
Analyse et modélisation mécanique ;
Conception (dont CAO) ;
Fabrication/ industrialisation.

## Slide 27: Progression annuelle : partie analyse et modélisation mécanique
Septembre : découverte système et analyse fonctionnelle ;
Octobre : liaison mécaniques et schémas cinématique ;
Novembre : Cinématique, notion de rendement, décrire/comprendre ;
Décembre : Cinématique loi entrée sortie, fermeture géométrique, représenter/modéliser ;
Janvier-Avril : Dynamique, études complètes de mécanismes.
Mai-Juin : Stage (si BTS en initial).

## Slide 28: Architecture de la séquence : modalités
18,5 h d’enseignement professionnel ;
16 h allouées à cette séquence (~ 2 semaines) ;
8 h de cours/TD ;
8 h d’activités pratiques.

## Slide 29: Architecture de la séquence
Cours 1
SCE stabilisateur gyroscopique
Cours 2
SCE Solidworks (méca 3D)
4h
4h
4h
4h
« Introduction »
« Approfondissement »
« Réinvestissement »
Evaluation

## Slide 30: Architecture de la séquence
Cours 1
Rappel sur la cinématique ;
Emergence de la notion d’entrée/sortie dans un mécanisme ;
Méthode pour lier le paramètre d’entrée et le paramètre de sortie sur des schéma cinématique simple (fermeture géométrique) ;
Rappel mathématique (trigo et projection) => Co-intervention STI/Maths
TD guidé :
  Faire le schéma cinématique du mécanisme ;
  Identifier les paramètres ;
  Fermeture géométrique ;
  Projection et résolution.
2h
2h
Schéma cinématique d’une pompe

## Slide 31: Architecture de la séquence
SCE stabilisateur gyroscopique 4h
Objectif : obtenir une loi entrée sortie à l’aide de mesure par groupe de 2 étudiants.
Démonstration système par l’enseignant ;
Analyse du mécanisme : schéma cinématique puis discussion/correction avec l’enseignant;
Travail sur jumeaux numérique : prise en main logiciel via une notice.
Identifier les différents actionneurs : Quelles sont leur fonction ? Identifier les différents mécanismes sur la maquette ;
Avec le joystick et l’outil de tracer, réaliser une acquisition relative au vérin d’orientation du volant d’inertie ;
Tracer la loi entrée sortie.
Pour le vérin relatif à la surcharge, réaliser une acquisition et tracer la loi entrée/sortie.

## Slide 32: Architecture de la séquence
Cours 2
TD stabilisateur gyroscopique : trouver la loi entrée/sortie ;
L’enseignant trace cette loi et montre qu’elle est similaire à celle obtenue par les étudiants
Application/TD : trouver la loi entrée sortie et la tracer (Geogebra) si PC disponible, sur différents exemples ;
Dernière demi-heure de ce bloc : contrôle sur table ramassé par l’enseignant.

## Slide 33: Architecture de la séquence
SCE mécanisme sur SolidWorks Meca 3D
Objectif : obtenir une loi entrée sortie à l’aide d’un modeleur volumique
L’enseignant, sur un exemple simple, présente les manipulations que devront faire les étudiants sur méca 3D afin de simuler un mouvement et obtenir une loi entrée sortie sur un mécanisme.
Sur 1 h, les étudiants suivent des fiches méthodes/tutoriel et prennent en main la manipulation.
Les 2 dernières heures seront consacrées à :
  Assemblage d’un mécanisme sous SolidWorks ; Objectif : Choisir les bonnes liaisons/compréhension du mécanisme;
  Piloter l’entrée / Observer la sortie ;
  Relever des positions (5 à 10) ;
  Proposer une loi entrée / sortie.

## Slide 34: Architecture de la séquence
SCE mécanisme sur SolidWorks Meca 3D
Objectif : obtenir une loi entrée sortie à l’aide d’un modeleur volumique
Barème :
  Assemblage cohérent ;
  Identification entrée / sortie (compréhension mécanisme) ;
  Relevé de donnée ;
  Liaisons correctes ;
  Analyse.
Rendu numérique + fiche à compléter.

## Slide 35: Bilan :
Savoirs mobilisés :
  S3.2.1: modélisations des mécanismes : chaînes de liaisons et cinématique des liaisons mécanique ;
  S3.2.3 : Mouvement plan.
Compétence travaillée :
C9.1 : Mobiliser les connaissances de mécanique dans l’objectif d’établir des relations d’entrées-sorties de mécanismes plans ou spatiaux se prêtant à une modélisation simple
C3 : Formuler et transmettre des informations, communiquer
C4 : S’impliquer dans un groupe projet et argumenter des choix techniques

## Slide 36: FIN